## Slide 1
Monitoring kvality vody VN Jordán v Táboře
Cesta od odbahnění ke srážení fosforu v povodí
Jan Potužák, Richard Faina, Jindřich Duras & Jan Fišer
Notes: 1

## Slide 2
2011 - 2014

## Slide 3
Monitoring kvality vody VN Jordán 2015 – 2017
duben – říjen/listopad
Monitoring 10 rybníků 3x za vegetační sezónu (duben – září)
Monitoring bodových zdrojů (Chotoviny, Stoklasná Lhota, Košín…)
Malý Jordán

## Slide 4
0,05 mg/l = nejvyšší přípustná koncentrace pro vodárenské, rekreačně využ. nádrže (NV 401/2015)
<0,02 mg/l = nízká biomasa fytoplanktonu a vysoká průhlednost vody
Nádrž stále vykazuje vysokou úroveň trofie! Kde je příčina?


Vyhláška č. 1/2016 Sb.

## Slide 5
Koncentrace kyslíku (mg l-1)
Oxido-redukční potenciál (mV)
Teplotně výrazně stratifikovaná, rozsáhlý anoxický/anaerobní hypolimnion, v dolní i střední části nádrže (riziko P, H2S…)

## Slide 6
Dolní část nádrže – vertikální profil u hráze
Představují vysoké koncentrace P u dna VN Jordán eutrofizační riziko?

## Slide 7
Dolní část nádrže – vertikální profil u hráze
sulfid železnatý
silně redukční podmínky

## Slide 8
Sezóna 2017 se zdála být velmi podobná ale…
Dolní část nádrže

## Slide 9
Fytoplankton léto 2015 - 2016
Max. Chl_a = 120 µg l-1 (730 µg l-1) !!!

## Slide 10
Fytoplankton léto 2017
Max. Chl_a = 73µg l-1 (170 µg l-1)

## Slide 11
Hlavní zdroje P hledejme v povodí!

## Slide 12
Nádrž stále vykazuje vysoký stupeň trofie
Hlavní zdroje P hledejme v povodí
Razantní snížení vstupu P z povodí – bodové zdroje
Problematika rybníků – jaký je jejich eutrofizační potenciál?
Srážení P na přítoku do VN Jordán
Malý Jordán – docílit, aby kvalitu vody zlepšoval = řízená rybí obsádka (začít co nejdřív), odbahnění, spodní výpusť, makrofyta, zachycování koagulantu…
VN Jordán – omezit spodní vypouštění v letním období, při dostatku vody a před vytvořením anaerobního hypolimnia, lze využít spodní odtok pro prokysličení spodní části nádrže = nutno ověřit
Podpora vysazování dravců (candát) = eliminace drobných planktonofágů a ichtyoeutrofizace…
Souhrn

## Slide 13
Děkujeme za pozornost